| COMPTE RENDU DE FABRICATION |  |
| --- | --- |

SOLUTION HYDRO-ALCOOLIQUE

FORMULATION 1 OMS

| No de lot | Charge | Date | Opérateur |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ………Flacons de…….mL |  |  |

# COMPOSITION

|  | MATIERES PREMIERES | QUANTITE (en mL) | VISA | VISA DOUBLE CONTRÔLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Identification | mesure | Identification | mesure |
|  | Désignation | N° lot | N° analyse de contrôle | 10 litres |  |  |
| 1 | Ethanol ……… % (Ethanol 96%) |  |  | ……………mL (8333 mL) |  |  |  |  |
| 2 | Peroxyde d’hydrogène 3% |  |  | 417 mL |  |  |  |  |
| 3 | Glycérol 98% |  |  | 145 mL |  |  |  |  |
| 4 | Eau distillée ou eau bouillie et refroidie |  |  | qsp ad pour 10 litres |  |  |  |  |

# Matériel

| Article de Conditionnement | Quantité | Visa de vérification d’utilisation de matériel propre | ETIQUETTE (coller une étiquette du lot préparé) |
| --- | --- | --- | --- |
| Flacon de 100 mL |  |  |  |
| Bouchon de sécurité |  |  |  |
| Etiquettes (avec infos requises) |  |  |  |

# Autre matériel : voir protocole de fabrication

# PREPARATION

## REMARQUES : Après tenue propre (blouse, coiffe), mettre gants et lunettes de protection

Mode opératoire : 	Avant, pendant et après la fabrication, il est essentiel d’avoir de l’ordre de la méthode et de la propreté.

- Vérifier le vide de ligne, c’est-à- dire, veiller à ce que la place de travail soit débarrassée de tout matériel et matières premières inutiles puis la nettoyer à l’alcool.

- Mesurer la quantité de peroxyde d’hydrogène 3% (cylindre gradué)

- Mesurer la quantité de glycérol (cylindre gradué)

- Mesurer la quantité d’alcool (cylindre gradué et bécher)

- En absence d’eau distillée, faire bouillir l’eau pendant 15 à 20 minutes et la laisser refroidir à température ambiante (entre 15-25°C) (si pas d’eau distillée) et mesurer la quantité nécessaire (cylindre gradué). Le volume dépend du titre d’alcool de départ (c.f document « Formulation en fonction du titre d’alcool initial »)

- Verser dans le récipient :

  - La quantité mesurée de glycérol 98% et rincer le cylindre utilisé pour le glycérol avec un peu d’éthanol jusqu’à ce qu’il n y ai plus de résidu de glycérol

  - La quantité mesurée de peroxyde d’hydrogène 3%

  - Ajouter l’eau refroidie ou distillée

  - Ajouter en 3-4 fois la quantité mesurée d’éthanol en mélangeant à chaque fois (homogénéisation).

- Mélanger la solution:

  - Fermer le récipient avec le bouchon à vis aussi rapidement que possible pour empêcher toute évaporation puis mélanger délicatement en agitant le bidon durant 5 minutes.

  - Si récipient non muni d’un bouchon à vis, mélanger la solution avec la spatule durant 5 minutes puis couvrir le récipient avec un couvercle pour empêcher toute évaporation

- Vérifier le volume final et au besoin compléter jusqu’au volume désiré avec de l’eau (contraction de la solution par le mélange eau/alcool) et mélanger à nouveau

- La solution est immédiatement répartie dans les flacons

- Procéder à l’étiquetage des flacons :

  - Vérifier que la table d’étiquetage est débarrassée de tout matériel d’une production précédente

  - Coller une étiquette sur chaque flacon de manière à ce que les flacons soient identifiables

- Mettre en quarantaine toute la charge (= tous les flacons) pendant 72 heures au minimum

- Ranger et nettoyer la place de travail ainsi que le matériel utilisé

- Donner les échantillons au laboratoire pour analyse

Conditionnement et étiquetage	: Quantité par emballage : 100 mL

| Nb d’étiquettes prévues |  |
| --- | --- |
| Nb d’étiquettes utilisées |  |
| Nb d’étiquettes détruites |  |

# NETTOYAGE DU MATERIEL DE FABRICATION : .

| Date et Visa |  |
| --- | --- |

# DATE LIMITE DE PÉREMPTION: 									(+ 2 ans)

# CONDITIONS DE CONSERVATION : Température ambiante (15-25°C)

# MISE EN QUARANTAINE :

| Date de la mise en quarantaine |  | Visa préparateur: |  |
| --- | --- | --- | --- |

# ANALYSE de contrôle de qualité

| Total d’unités à donner à analyser |  |
| --- | --- |
| Echantillons à archiver |  |

# NB UNITES FABRIQUEES

| Total fabrication |  |  |  | Entrée de stock | Visa | Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eliminé pour défaut |  |  |  |  |  |  |
| Echantillon pour analyse et archives |  |  |
| Mis en stock |  |  |

# LIBERATION FABRICATION

|  | Date |  | Visa |
| --- | --- | --- | --- |
| brication |  | Préparateur |  |
| Contrôle qualité |  | Laboratoire |  |
| Fin de la mise en quarantaine |  | Responsable contrôle qualité |  |
| Autorisation du responsable |  | Responsable production |  |

# Text boxes

JOINDRE LA FICHE DE RESULTATS D’ANALYSE A LA FICHE DE PREPARATION