PROCEDURE DE NETTOYAGE DES FLACONS DE SOLUTION HYDRO-ALCOOLIQUE  POUR L’HYGIENE DES MAINS

Généralités :

Rassembler les flacons vides (avec les bouchons) en un point central pour leur recyclage

Les flacons réutilisables ne doivent jamais être re-remplis avant d’avoir été complètement vidés puis lavés et désinfectés.

Les bouchons récupérés pour recyclage doivent être complément dévissés des flacons, lavés et désinfectés

Avant de les désinfecter, les flacons et les bouchons doivent être parfaitement nettoyés.

Après chaque nettoyage, remplir le fiche de suivi du nettoyage des flacons (voir p. 3).

- Nettoyage de flacons vides de SHA et bouchons récupérés dans les unités de soins

- Laver les flacons et les bouchons avec du détergent et de l’eau du robinet afin d’éliminer tout contenu résiduel

  - Tremper (immerger totalement) les flacons et les bouchons dans de l’eau savonneuse (savon détergent) pendant 24 heures (permet le décollement facile des étiquettes et autres impuretés fixés sur les flacons).

  - Procéder à un brossage des flacons et des bouchons : l’extérieur des flacons et des bouchons avec une brosse à mains de chirurgiens et l’intérieur des flacons avec un goupillon

  - Rincer abondamment les flacons et les bouchons à l’eau de robinet (ou de l’eau potable bouillie et refroidie) pour éviter tout résidu de savon ou traces.

- Procéder à la désinfection selon le mode approprié pour votre établissement

- Désinfection des flacons après nettoyage en vue de leur réutilisation

  - Désinfection thermique  (si flacons résistants à la chaleur):

- Tremper (immerger totalement) les flacons et les bouchons nettoyés dans un récipient d’eau à ébullition pendant 20 minutes (compter dès le début de l’ébullition).

- Laisser sécher les flacons et les bouchons complètement, l’ouverture des flacons vers le bas, de préférence sur un porte flacon ou un égouttoir.

- Les flacons séchés sont ensuite refermés avec un bouchon et stockés à l’abri de la poussière jusqu’à leur prochaine utilisation.

2.2 Désinfection chimique : (porter des gants)

- Tremper (immerger totalement) les flacons et les bouchons pendant 15 à 30 minutes dans une solution de décontamination de 0,1% de chlore actif (ou 1000 ppm de chlore préparée extemporanément). Quand le chlore doit être dilué avec de l'eau contaminée (non potable, impure ou non filtrée), la concentration la plus élevée (0,5%) doit être utilisée puisque la plus grande partie du chlore sera inactivée dans l'eau par la matière organique microscopique. (voir tableau ci-dessous pour la dilution des préparations à base de chlore).

- Rincer abondamment les flacons et les bouchons avec de l’eau distillée (de préférence), de l’eau de robinet ou de l’eau, qui a été bouillie (15 à 20 minutes) et refroidie.

- Laisser sécher les flacons et les bouchons complètement, l’ouverture des flacons vers le bas, de préférence sur un porte flacon ou un égouttoir.

- Les flacons séchés sont ensuite refermés avec un bouchon et stockés à l’abri de la poussière jusqu’à leur prochaine utilisation.

Remarque : Lorsque cela est possible, la désinfection thermique (y compris à l’autoclave) est préférable à la désinfection chimique. La mise en place de la désinfection chimique peut être coûteuse et nécessite une étape supplémentaire de rinçage du désinfectant résiduel.

Références :

- Guide de production locale : Formulation des produits hydro-alcooliques recommandés par l’OMS, OMS 2009

Lignes directrices pour les procédures cliniques en planification familiale: une référence pour les formateurs, Annexe 11: Prévention de l’infection dans les centres de SMI/PF Edition révisée en mai 1998, INTRAH, http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACJ267.pdf

| DATE | NB DE FLACONS NETTOYÉS | NB DE FLACONS DÉSINFECTÉS | NB DE FLACONS RETIRES POUR DEFAUT | NB DE FLACONS STOCKÉS | VISA Opérateur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATE | NB DE BOUCHONS NETTOYÉS | NB DE BOUCHONS DÉSINFECTÉS | NB DE BOUCHONS RETIRES POUR DEFAUT | NB DE BOUCHONS STOCKÉS | VISA Opérateur |